## Slide 1: LAPORAN PROYEK JARINGAN SYARAF TIRUAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PROPAGASI BELAKANG
Kelompok 14
Ahmad Akbar Habibillah (1806147804)
George (1806194883)
Hansel Matthew (1806194914)
Kemas Muhammad Rizki Fadhila (1806195072)

## Slide 2: LATAR BELAKANG
Perlu pemodelan white-box
Mahal
Kompleks
Perlu ditala ulang
Classical Control
Neural Network Controller
Tidak perlu dimodelkan, cukup dengan data pasangan input dan output sistem
Lebih adaptif dan prediktif
Dapat menala ulang sendiri

## Slide 3: DASAR TEORI – PRINSIP KERJA
ANN merupakan jaringan yang dibuat dengan meniru jaringan syaraf manusia dengan diilhami oleh struktur dan cara kerja otak dan sel syaraf manusia. Neuron otak manusia memiliki 3 komponen penting yaitu Dendrite, Nucleus, dan Axon. Ketiga komponen inilah yang ditiru pada ANN.

## Slide 4
Cara kerja dari sebuah neuron adalah akan bereaksi apabila potensial listrik mencapai suatu batasan tertentu. Neuron akan menjumlahkan sinyal yang masuk melalui dendrite yang dikalikan dengan pembobot sinapsis. Proses pembelajaran terjadi dengan perubahan yang terjadi pada sinapsis. Sinyal yang masuk akan dijumlahkan dan dikonversi dengan suatu fungsi aktivitas yang kemudian akan mengeluarkan suatu sinyal pemicu yang dialirkan ke neuron lain.
DASAR TEORI – PRINSIP KERJA

## Slide 5: DASAR TEORI – PRINSIP KERJA
Prinsip kerja dari neuron ini kemudian dimodelkan secara matematis. Pemodelan matematika inilah yang menjadi dasar dari ANN. Elemen dasar dari sebuah ANN adalah sebuah neuron. Neuron ini akan mengubah sinyal msukan menjadi sebuah keluaran. Setiap neuron mempunyai suatu inputan yang memiliki bobotnya masing – masing. Sinyal kemudian akan dikonversi menggunakan sebuah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan dapat beragam seperti Relu, sigmoid, tanh dan lain lain

## Slide 6: DASAR TEORI - BACKPROPAGATION
Backpropagation adalah suatu algoritma ANN yang memiliki kekuatan utama pada klasifikasi suatu pola atau disebut sebagai pattern recognition. Jaringan syaraf backpropagation dapat digunakan untuk memprediksi luaran dari sebuah sistem. Pada mulanya data akan diberikan pada sistem. Jika sistem menghasilkan luaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka backpropagation akan memodifikasi bobot pada hubungan neuron

## Slide 7: DASAR TEORI – GRADIENT DESCENT
Gradient Descent adalah algoritma pengoptimalan yang paling umum dalam pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Ini adalah algoritma pengoptimalan orde pertama. Hal ini dilakukan dengan menghitung turunan pertama saat melakukan pembaruan pada parameter dimana akan menghasilkan gradien dari fungsi error. Pada setiap iterasi, parameter akan diperbaharui dalam arah yang berlawanan dari gradien fungsi error J(w). Besar kecilnya langkah pada setiap iterasi untuk mencapai minimum lokal ditentukan oleh kecepatan pemelajaran α (Learning Rate).

## Slide 8: DASAR TEORI - NORMALISASI
Normalisasi adalah teknik yang sering diterapkan sebagai bagian dari persiapan data (pre processing) untuk pembelajaran mesin. Tujuan dari normalisasi adalah untuk mengubah nilai kolom numerik dalam dataset untuk menggunakan skala umum, tanpa mendistorsi perbedaan dalam rentang nilai atau kehilangan informasi. Terdapat beberapa jenis normalisasi yaitu :
Normalisasi Min-Max
Normalisasi Z-Score

## Slide 9: DASAR TEORI - HYPERPARAMETER
Dalam konteks machine learning, hyperparameter adalah parameter yang nilainya ditetapkan sebelum dimulainya proses pembelajaran. Berbeda dengan parameter nilai hyperparameter tidak berubah seiring berjalannya proses pelatihan. Beberapa jenis hyperparameter:
Learning Rate
Momentum Coeficient
Layer Size
Loss function
Jumlah epoch

## Slide 10: DASAR TEORI – SISTEM IDENTIFIKASI
Sistem identifikasi adalah suatu proses penurunan model matematika dengan menggunakan data input dan output dari proses tersebut. Sehingga fungsi suatu sistem dapat diketahui hanya dari mengetahui data input dan outputnya. Hal ini dapat dilakukan oleh ANN yang akan memprediksi persamaan dari plant sehingga jika diberi input lain, akan menghasilkan output yang sesuai dengan plant aslinya.
Karena output dari suatu plant biasa dijadikan input untuk sistem ANN, maka output dari sistem ANN akan menjadi y(k+1). Dengan begitu ANN akan mengalami delay. Data input sistem ANN akan kemudian melalui proses feedforward yang akan menghasilkan output untuk dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Perbedaan nilai atau error tersebut akan menjadi basis backpropagation untuk mengubah bobot pada ANN, memperbaik nilai error.

## Slide 11: DASAR TEORI – SISTEM KENDALI INVERSE
Sistem kendali invers, sesuai namanya, mengubah input berupa output dari suatu sistem menjadi input dari sistem tersebut. Sistem kendali inverse akan menjalankan suatu algoritma backpropagation dimana responnya merupakan kebalikan dari respon plant. Persamaan sistem kendali inverse adalah sebagai berikut

## Slide 12: DASAR TEORI – DIRECT INVERSE CONTROL
Direct Inverse Control (DIC), pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem kendali inverse dengan sistem identifikasi. DIC merupakan metode pengendalian sistem sederhana yang dapat mengendalikan sistem non-linear dengan memanfaatkan ANN agar sistem dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan dinamika sistem.

## Slide 13: LANGKAH KERJA DIC NEURAL NETWORK
Pembuatan Dataset/Database
Melakukan Identifikasi Sistem
Melakukan Desain Pengendali Inversi
Melakukan Direct Inverse Control

## Slide 14: 1.Pembuatan Dataset/Database
Dataset dilakukan dengan membuat masukan acak sebanyak 3010 data dan kemudian menghasilkan pasangan data tersebut dengan memasukkan masukan tersebut kedalam persamaan matematika.

## Slide 15: 2. Melakukan Identifikasi Sistem
Identifikasi Sistem dilakukan dengan cara memasukkan pasangan dari dataset kedalam sebuah model jaringan syaraf tiruan. Bobot – bobot akan diatur sedemikian rupa menggunakan metode backpropagation agar jaringan menghasilkan luaran yang sama dengan sistem.

## Slide 16: 2. Melakukan Identifikasi Sistem
Identifikasi Sistem dilakukan dengan cara memasukkan pasangan dari dataset kedalam sebuah model jaringan syaraf tiruan. Bobot – bobot akan diatur sedemikian rupa menggunakan metode backpropagation agar jaringan menghasilkan luaran yang sama dengan sistem.

## Slide 24: 3. Melakukan Desain Pengendali Inversi
Salah satu cara untuk mengendalikan sistem yang non linear adalah menggunakan model inversi dari sistem tersebut. Pada dasarnya, model inversi merupakan bentuk model terbalik dari suatu sistem sehingga model inversi tersebut dapat memprediksi input yang sesuai dari output yang diinginkan. Jadi, jika suatu model sistem dinamis non linear direpresentasikan dalam fungsi berikut:
𝑦(𝑘)=𝑓(𝑦(𝑘−1),𝑢(𝑘),𝑢(𝑘−1),𝑢(𝑘−2))
Maka model inversi dari sistem non linear yang akan dikendalikan dapat direpresentasikan dengan fungsi berikut:
𝑢(𝑘)= 𝑓−1(𝑢(𝑘−1),𝑢(𝑘−2),𝑦(𝑘),𝑦(𝑘−1),𝑦(𝑘−2))

## Slide 25: 4. Melakukan Direct Inverse Control
Setelah sistem identifikasi dan model inversi didapatkan menggunakan neural network, kedua bagian tersebut perlu digabungkan untuk membentuk skema pengendalian. Model inversi akan menerima output reference atau output yang diinginkan, selanjutnya model inversi akan mengeluarkan input yang sesuai untuk diberikan ke plant yang direpresentasikan oleh neural network sistem identifikasi. Proses penggabungan seperti ini disebut dengan direct inverse control. Direct inverse control ini dapat digambarkan oleh diagram blok sebagai berikut:

## Slide 26: EXPERIMENTAL RESULTS

## Slide 27
SYSTEM IDENTIFICATION
SIMULASI HANSEL
TRAINING RESULTS
Neuron Hidden = 30;
Learning Rate = 0.001;
Koefisien Momentum = 0.9;
TESTING RESULTS
ERROR PER EPOCH
TRAINING OUTPUT
TESTING OUTPUT

## Slide 28
INVERSE CONTROLLER
SIMULASI HANSEL
TRAINING RESULTS
TESTING RESULTS
ERROR PER EPOCH
TRAINING OUTPUT
TESTING OUTPUT
Neuron Hidden = 30;
Learning Rate = 0.001;
Koefisien Momentum = 0.3;

## Slide 29
DIRECT INVERSE CONTROL
SIMULASI HANSEL
RESULTS
OUTPUT

## Slide 30
SYSTEM IDENTIFICATION
SIMULASI HABIB
Neuron Hidden = 25;
Learning Rate = 0.005;
Koefisien Momentum = 0.8;
TRAINING IDENTIFIKASI
TESTING IDENTIFIKASI
ERROR PER EPOCH IDENTIFIKASI

## Slide 31
INVERSE CONTROLLER
SIMULASI HABIB
Neuron Hidden = 25;
Learning Rate = 0.005;
Koefisien Momentum = 0.8;
TRAINING INVERSE
TESTING INVERSE
ERROR PER EPOCH INVERSE

## Slide 32
DIRECT INVERSE CONTROL
SIMULASI HABIB
RESULTS
OUTPUT

## Slide 33
SYSTEM IDENTIFICATION
SIMULASI GEORGE
TRAINING RESULTS
Neuron Hidden = 50;
Learning Rate = 0.05;
Koefisien Momentum = 0.5;
TESTING RESULTS
ERROR PER EPOCH
TRAINING OUTPUT
TESTING OUTPUT

## Slide 34
INVERSE CONTROLLER
SIMULASI GEORGE
TRAINING RESULTS
Neuron Hidden = 50;
Learning Rate = 0.05;
Koefisien Momentum = 0.5;
TESTING RESULTS
ERROR PER EPOCH
TRAINING OUTPUT
TESTING OUTPUT

## Slide 35
DIRECT INVERSE CONTROL
SIMULASI GEORGE
RESULTS
OUTPUT

## Slide 36
SYSTEM IDENTIFICATION
SIMULASI KEMAS
TRAINING RESULTS
Neuron Hidden = 43;
Learning Rate = 0.023;
Koefisien Momentum = 0.75;
TESTING RESULTS
ERROR PER EPOCH
TRAINING OUTPUT
TESTING OUTPUT

## Slide 37
INVERSE CONTROLLER
SIMULASI KEMAS
TRAINING RESULTS
Neuron Hidden = 43;
Learning Rate = 0.023;
Koefisien Momentum = 0.75;
TESTING RESULTS
ERROR PER EPOCH
TRAINING OUTPUT
TESTING OUTPUT

## Slide 38
DIRECT INVERSE CONTROL
SIMULASI KEMAS
RESULTS
OUTPUT

## Slide 39: KESIMPULAN
Backpropagation merupakan metode ANN yang merupakan metode pembelajaran sistem yang mengubah nilai bobot dari neuron relatif terhadap error yang diperoleh
ANN dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem dan pengendali pada sistem kendali
Nilai masukan yang lebih berpola teratur menghasilkan jaringan yang lebih baik dibandingkan nilai masukan yang acak
Jumlah neuron hidden layer berpengaruh terhadap hasil luaran ANN dimana semakin banyak jumlah neuron akan memberikan hasil yang lebih baik namun perlu diwaspadai pengaruh dari jumlah neuron yang terlalu banyak karena dapat menyebabkan overfitting
Sistem identifikasi dapat dilakukan menggunakan artificial neural network
Desain kendali inversi dapat dilakukan menggunakan artificial neural network
Penggabungan sistem identifikasi dan kendali inversi akan membentuk metode direct inverse control yang akan memperbolehkan kita mengendalikan sistem non linear

## Slide 40
Hvala vam շնորհակալություaն Rahmat Takk skal du ha
Gratia Hatur Nuhun شكرا cam ơn Bedankt Ви благодарам
Obrigada Matur Nuwun ขอบคุณ Спасибо 감사합니다
Thankyou 谢谢 Merci Terima Kasih ありがとう Danke Grazie
Hvala vam շնորհակալություaն Rahmat Takk skal du ha
Gratia Hatur Nuhun شكرا cam ơn Bedankt Ви благодарам
Obrigada Matur Nuwun ขอบคุณ Спасибо 감사합니다
Thankyou 谢谢 Merci Terima Kasih ありがとう Danke Grazie
Terima Kasih